Основные положения НОВОГО СТАНДАРТА ОАО«ГАЗПРОМ»

ПО АНАЛИЗУ РИСКА ДЛЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ТРАНСПОРТА ГАЗА И КОНДЕНСАТА

В.С.Сафонов, С.В.Овчаров (докладчик), А.В.Мельников, Е.Н.Желтиков (ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Московская область, Ленинский район, пос.Развилка)

В декабре 2009 года в соответствии с Распоряжением ОАО «Газпром»  №83 от 30 марта 2009 г. будет введен в действие новый СТО Газпром 2-2.3-351-2009 «Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО “Газпром”», который был разработан в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» взамен действующего нормативного документа СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003 с тем же названием.

Новый стандарт регламентирует выполнение процедуры количественного анализа техногенного риска эксплуатации опасных производственных объектов транспорта газа и газового конденсата и подземных хранилищ газа ОАО «Газпром» с учетом требований, предъявляемых к содержанию деклараций промышленной безопасности руководящими документами Ростехнадзора (РД 03-14-2005, РД 03-357-00, РД 03-418-01), а также требований МЧС РФ к оформлению паспортов безопасности опасных объектов .

По сравнению с действующим СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003 в новом стандарте расширен спектр рассматриваемых типов опасных производственных объектов – к магистральным газопроводам добавлены конденсатопродуктопроводы (линейная часть и насосные станции), подземные хранилища газа и подводные переходы газопроводов.

Стандарт содержит следующие основные разделы:

- Термины, определения, обозначения и сокращения

- Общие положения (включая назначение, цели, задачи, основные этапы анализа риска и структуру показателей риска);

- Анализ риска линейной части магистральных газопроводов;

- Анализ риска линейной части магистральных конденсатопродуктопроводов;

- Анализ риска для площадочных объектов (в том числе для компрессорных станций, газораспределительных станций, газоизмерительных станций, насосных станций);

- Особенности применения стандарта для анализа риска скважин и трубопроводов системы сбора газа подземных хранилищ газа;

- Рекомендации по использованию результатов анализа риска при страховании опасного производственного объекта;

- Приложения (описывающие рекомендуемые к применению математические модели для расчета параметров аварийных процессов, показателей ущерба и риска)

В выпускаемом стандарте усовершенствованы, детализированы и впервые алгоритмизированы все этапы количественного анализа риска аварий для каждого из рассматриваемых типов опасных производственных объектов, в том числе, разработаны и формализованы:

- процедура планирования работ по анализу риска,

- процедура идентификации опасностей, в том числе, определение потенциально опасных участков и составляющих линейных и площадочных объектов,

- методический подход к определению расчетных сценариев аварий через систему типовых сценарных групп и «вариантозадающих» факторов,

- методики определения ожидаемых частот аварий на линейных и площадочных объектах,

- инженерные методы расчета аварийных выбросов углеводородов из трубопроводов и сосудов под давлением и расчета распространения поражающих факторов от аварий на линейных и площадочных объектах,

- инженерные методы оценки количества пострадавших среди персонала и населения,

- инженерные методы оценки степени повреждения и количеств уничтоженного и поврежденного имущества и компонентов природной среды,

- методы оценки единовременного и ожидаемого ежегодного ущербов в денежном выражении,

- процедуры расчета потенциального, коллективного, индивидуального и социального рисков,

- процедура определения наиболее опасных составляющих объекта по результатам анализа риска,

- процедура оценивания результатов анализа риска,

- процедура использования результатов анализа риска для страхования ответственности за причинение вреда,

В стандарте учтены изменения в федеральном законодательстве и соответствующих подзаконных нормативных документах в области промышленной безопасности и анализа техногенного риска, а также опыт практического применения стандарта-прототипа.

Новый стандарт позволит выполнять работы по анализу риска для опасных производственных объектов транспорта газа и газового конденсата и подземных хранилищ газа ОАО «Газпром» на единой методической основе, в том числе в рамках разработки деклараций промышленной безопасности, паспортов безопасности, соответствующих разделов проектной документации, проведения экспертиз промышленной безопасности, а также даст возможность адекватного обоснования параметров страхования ответственности эксплуатирующих организаций ОАО «Газпром» за причинение вреда от аварий.