Оценка риска аварий трубопроводных систем 
многофазной продукции

М.В. Лисанов, С.И. Сумской, А.В. Савина

(ЗАО  «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности»)

Швыряев А.А.
(МГУ им. Ломоносова М.В.)

В докладе изложена методология и результаты количественной оценки риска аварий на морских и сухопутных трубопроводах, перекачивающих многофазную продукцию скважин,  на примере объектов проектов Сахалин-1, Сахалин-2.

Наиболее сложным для анализа риска морских трубопроводов является расчеты аварийного выброса многофазной продукции (газ/ нефть/вода), реализуемые при новых проектах освоения нефтегазовых месторождений континентального шельфа. При таких расчетах следует учитывать, что:

- при аварийной остановке перекачки одновременно с истечением многофазной среды из дефектного отверстия происходит разделение фракций с накоплением газа в вершинах профиля трубопровода с последующим его выбросом в виде струи;

- на участке выхода подводного трубопровода на берег основной поражающий эффект помимо пожара пролива нефти и взрыва ее паров, связан и с термическим воздействием горящей струи природного газа (аналогично процессу разрыва газопровода);

- для многофазных сред отсутствуeт надежная система обнаружения утечек,

- повышенная протяженность морских трубопроводов в зимних условиях существенно затрудняет проведение работ по ликвидации аварийных ситуаций.

Указанные факторы могут существенно увеличить объемы выброса перекачиваемых веществ и тяжесть последствий аварии. Так, для типичных морских трубопроводов продукции скважин средняя величина массы утечки от одной аварии превышает 1000 т, удельного риска загрязнения окружающей среды – около 150 тыс. руб./год/км, что существенно выше среднестатистических значений для действующих сухопутных трубопроводов (см. рис. 1, 2).

| Рис. 1 - Распределение средних по различным сценариям масс утечек по трассе трубопровода | Рис. 2 - Распределение суммарной длины участков трассы по показателю риска загрязнения окружающей среды |
| --- | --- |

Ниже приведено типичное распределение потенциального риска смертельного поражения человека от поражающих факторов возможных аварий на сухопутном участке трубопровода неразделенной продукции скважин: «струевое пламя» и «пожар в котловане».

| 3-1*10-7 10-3*10-8 3-1*10-8 10-3*10-9 3-1*10-9 1/год |  |
| --- | --- |

Рис. 3 - Распределение потенциального риска гибели людей от возможных аварий на сухопутном участке ТНП

Существенное влияние на показатели риска оказывают характеристики системы обнаружения утечек и ликвидации аварийных разливов нефти, совершенствование которых может существенно уменьшить последствия возможных аварий.