## Slide 1: Опыт моделирования и оценка параметров взрывов газовых смесей с использованием компьютерных программ FLACS и AutoReaGas
Дульнев А.И., Чижевский В.В.
Федеральное государственное унитарное предприятие
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
имени академика А.Н. КРЫЛОВА»
май 2012

## Slide 2: ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова
Общая площадь, м2 800 000
Количество зданий, ед. 100
8 опытовых бассейнов,
Численность персонала, чел. ~2500
Институт основан в 1894 году
Создание нормативно-методического базиса проектирования и строительства объектов кораблестроения и
морской техники
Подготовку оригинальных проектов судов и морских сооружений
Определение стратегических направлений развития судостроительной отрасли
За годы деятельности:
Испытано более 12 тыс. моделей судов и других морских сооружений
Спроектировано более 10 тыс.гребных винтов и других движителей
Испытано на стендах более 20 тыс. полунатурных и натурных корпусных конструкций
Проведена экспертиза более 2000 проектов судов и других морских сооружений
По проектам ЦКБ «Балтсудопроект», являющегося подразделением Института, построено более 2600 судов и кораблей суммарным водоизмещением около 12 млн. т

## Slide 3
Пожаробезопасность кораблей и судов
Исследование процессов возникновения, развития и тушения пожаров
Моделирование действий экипажей и пассажиров в аварийных ситуациях
Расчетно-экспериментальное определение уровней тепловых воздействий на корпус и оборудование при пожарах
Имитационное моделирование пожаров
Программы и методики испытаний средств пожаротушения кораблей
Оценка живучести кораблей и судов

## Slide 4
Воздействие и защита от взрывов
Исследование взаимодействия ударных волн с корпусными конструкциями морских объектов
Расчетное и экспериментальное определение взрывосопротивляемости конструкций
Компьютерное моделирование деформирования и разрушения конструкций при действии взрывных нагрузок
Разработка систем и конструкций защиты
Разработка методов и специализированного программного обеспечения для расчетов кораблей
Разработка рекомендаций по повышению динамической прочности конструкций в целом и ее узлов
Взрывная камера высокого давления
Моделирование взрыва - AutoReaGas (ARG)

## Slide 5
FLACS (GExCon) и ARG (Century Dynamics, TNO). Основные положения

## Slide 6
FLACS и ARG. Валидация
Собственные эксперименты (маломасштабные, среднемасштабные и натурные испытания)
Международные проекты
*) Информация и иллюстрации компаний GexCon и TNO
Отсутствует информация о погрешности эксперимента!

## Slide 7
Методы определения параметров взрыва газовых смесей
ФЕНОМЕНО-ЛОГИЧЕСКИЕ
CFD
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА
ОТЕЧЕСТ-ВЕННЫЕ
ЗАРУБЕЖНЫЕ
ГОСТы
СНиПы
Руководящие документы
DNV
API
SCOPE
CLICHE
FLACS
AutoReaGas
…
…
ЭМПИРИЧЕСКИЕ
ТНТ-эквивалента
TNO
MULTI ENERGY
…
…
…

## Slide 8
Тестовая задача 1. Постановка
Модель:
- горючее - метан;
- стехиометрическая смесь;
- полусферическое облако R=5 м;
- неограниченное пространство;
- размер области расположения объектов
(15х15х10)
x
z
Точка инициирования
Объекты, формирующие загроможденность
Датчики
Исследовалось влияние:
– формы объектов (круглое, квадратное сечение);
– степени загроможденности пространства;
– способа создания загроможденности (изменение количества объектов или их размера);
– размера ячеек расчётной сетки (FLACS).
Коэффициент загроможденности = ~0,1
Коэффициент загроможденности = ~0,7

## Slide 9
Тестовая задача 1. Результаты расчётов (1)
Влияние исследуемых факторов на параметры взрыва вне газового облака –несущественно

## Slide 10
Тестовая задача 1. Результаты расчётов (2)

## Slide 11
Тестовая задача 1. Результаты расчётов (3)
Влияние размера ячеек при использовании FLACS
Коэффициент загроможденности = 0,3
Плохо
Недостаточное
разрешение
Рекомендуемая
область
Информация компании GexCon
Нет полной определенности в выборе необходимого размера ячеек. Для каждой расчетной модели это специальное исследование
Размер ячеек зависит от размера объектов или степени загроможденности?

## Slide 12
Горючий газ – стехиометрическая смесь метана с воздухом
Расположение, конфигурация и объем облака газовой смеси заданы
Рассматривается воздействие на жилой модуль и защитную стену
Варьируются размеры облака, его форма и расположение точки поджигания
Тестовая задача 2.
Морская платформа типа «Приразломная»

## Slide 13
Моделирование геометрии
Исходная модель строилась в AutoReaGas и импортировалась во FLACS

## Slide 14
Расположение контрольных точек
Контрольные точки :
на защитной стене;
на жилом модуле;
на поверхности верхней палубы.

## Slide 15
Облако газовой смеси
1610 м3
4090 м3
где r – абсолютное расстояние от точки поджигания; R0i – начальный радиус полусферического облака, равного по объёму i-му облаку.
Объём облака
714 м3 (масса метана 48,4 кг);
1610 м3 (масса метана 109,1 кг);
4090 м3 (масса метана 277,2 кг).
Безразмерное расстояние:
AutoReaGas
FLACS
1610 м3
Начало процесса
Окончание горения

## Slide 16
Параметры взрыва
Нагрузки, действующие на ближайшие к эпицентру взрыва конструкции жилого модуля (Облако 1610 м3). FLACS – размер ячеек в облаке ~0,15 м
Избыточное давление
Импульс фазы сжатия
Максимальное давление FLACS в 3-4 раза меньше

## Slide 17
Российские нормативные документы
РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей», Госгортехнадзор России. 2001.
РБ Г-05-039-96 «Руководство по анализу опасности аварийных взрывов и определению параметров их механического действия», Госатомнадзор России, 1996.
Vг – скорость фронта пламени; зависит от режима взрывного превращения
Класс горючего вещества
Вид окружающего пространства
Режим взрывного превращения
(6 диапазонов)
При скоростях фронта пламени до 300 м/с и на дистанциях до 10 начальных радиусов облака давление взрыва в соответствии с методикой РБ Г-05-039-96 всегда больше

## Slide 18
Сопоставление аналитических оценок и результатов 3D моделирования
Избыточное давление и импульс фазы сжатия
Большое различие по параметрам взрыва – внутри облака
Незначительное различие – на дистанциях больше 3-4 радиусов

## Slide 19
Дополнительная имитация маломасштабных объектов (изменение загроможденности)
b) d = 0.4 м,  = 2 м,
kV = 0.085, kS = 0.360
c) d = 0.1 м,  = 2 м,
kV = 0.060, kS = 0.098
d) d = 0.4 м,  = 4 м,
kV = 0.022, kS = 0.190
a) d = 0.8 м,  = 2 м,
kV = 0.302, kS = 0.640

## Slide 20
Влияние маломасштабных объектов. Сопоставление результатов FLACS и ARG
Расчет по программе AutoReaGas
Расчет по программе FLACS
FLACS – очень сильное влияние (более, чем в 5 раз по максимальному давлению)
AutoReaGas – менее сильное влияние (меньше, чем в 2 раза по максимальному давлению)
b) d = 0.4 м,  = 2 м,
kV = 0.085, kS = 0.360
c) d = 0.1 м,  = 2 м,
kV = 0.060, kS = 0.098
d) d = 0.4 м,  = 4 м,
kV = 0.022, kS = 0.190
a) d = 0.8 м,  = 2 м,
kV = 0.302, kS = 0.640

## Slide 21
Влияние размера ячеек расчетной сетки Результаты FLACS в сравнении с ARG
Variant d)
Variant a)
Variant b)
Variant c)
a) d = 0.8 м,  = 2 м,
kV = 0.302, kS = 0.640
b) d = 0.4 м,  = 2 м,
kV = 0.085, kS = 0.360
c) d = 0.1 м,  = 2 м,
kV = 0.060, kS = 0.098
d) d = 0.4 м,  = 4 м,
kV = 0.022, kS = 0.190
Для разных условий загроможденности разное влияние размера ячеек. В некоторых случаях два уровня насыщения давления от размера ячеек (см. также Тестовую задачу 1)

## Slide 22
Тестовая задача 3.
Формирование газового облака и взрыв
Формирование облака (истечение и дисперсия газа)
Область оценки газового состава
Определение объема стехиометрического облака
Построение стехиометрического облака

## Slide 23
Тестовая задача 3. Результаты расчетов
Только для точек удаленных от облака газовой смеси давление от взрыва «реального» облака сопоставимо с давлением взрыва стехиометрического облака
GexCon:
«худший» случай
«реалистичный» анализ
вероятностный анализ

## Slide 24
Заключение
FLACS – удобный инструмент для моделирования формирования взрывоопасного облака и расчета параметров взрыва.
Постоянное развитие программного кода.
Большой набор экспериментальных данных для верификации и валидации.
Хороший обмен информацией (FLUG – группа).
Очень низкие параметры взрыва при относительно небольшой загромождённости расчетной области мелкими объектами. Действительно или нет?
Программа чувствительна к детализации геометрии и размеру ячеек расчетной сетки. Нет определенности в выборе необходимого размера ячеек. Каждый раз новое исследование, включая оценку влияния CFLC и CFLV?
Очень высокая цена. «Плохие» условия лицензирования.
В некоторых случаях целесообразно применение FLACS + ARG (или другой CFD-программы 3D моделирования).

## Slide 25
Спасибо!